## Slide 1
福岡県立宗像高等学校
チームメンバー
松田 魁琉 / 目野 優輝 / 石原 廉太郎 / 熊抱 崚太
所属
九州ブロック 福岡ノード
圧倒的な安全性の電源基板
従来の電源回路はバッテリーの保護回路と電源スイッチのみが搭載
されたシンプルもので、マイコンによる電圧監視を行っていなかった
ため、目視による電圧監視を怠った場合、バッテリー事故が起こりかねない状態でした。
そこで今回、私たちはマイコンが内蔵されたより安全性、信頼性の
高い電源回路を開発しました。大きな特徴として、FETスイッチと
物理スイッチを用いた2段階スイッチ機能を搭載しています。また、UIやブザーを用いて感覚的に電圧低下を認識することもできます。
前後ドリブラー・キッカー搭載で圧倒的な得点率を
私たちのロボットには、前後にドリブラー・キッカーを搭載しています。
前方にあるドリブラー・キッカーは、「ゴール方向に素早く正確に
シュートする」役割を担います。ドリブラーでボールを補足した後、
相手ゴールまで近づき、キッカーを用いて空いているゴールの方向へと
シュートを放ちます。また、ドリブラーを用いることで、図〇のように、
ゴールの横にあり、そのままではゴールに入れることができないボールも
保持したまま後ろに運ぶことで、ゴールに向かってシュートを放つことが
可能になります。
最強のキーパーを作るために
私たちのロボットは、2台それぞれにアタッカーとキーパーという役割を与えています。
ロボットの概要 – robot’s overview
チーム概要 – Munako Artemis
ロボットの特徴 – robot’s features
ラインセンサ
・使用センサ
・使用マイコン
・形状の理由
情報共有が生む、より強いチームワーク
私たちのロボットは、2台それぞれにアタッカーとキーパーという役割を与えています。
圧倒的な安定性のビジョンシステム
私たちのロボットには、UnitV Ai Cameraを6個搭載しています。
以前は全方位ミラーを用いて1つのカメラで全方向を監視していましたが、
ゴルフボールという小さい物体をどの距離からでも認識できるようにするのは大変でした(図1)。また、ロボット自身がカメラに映りこむことで、至近距離にあるボールがロボットに隠れて認識できないという問題もありました。
これらの問題を解決するため、カメラを6個搭載することで、全方位ミラーの「全方向が見える」という要件を担保しつつ、遠距離の視野の確保や至近距離でのボールの認識を容易に行うことができるようになりました。
私たちは2024シーズンにライトウェイトリーグで世界大会に出場し、世界大会で活躍するオープンリーグのロボットを生で
見てきました。その経験から、オープンリーグにおいてロボットが「圧倒的」であるために必要な要素を考え、今シーズンの
ロボットに反映させました。例えば、電源基板の改良や6方向
カメラの搭載、前後のドリブラー・キッカー搭載などです。
また、現ルールではプッシングを利用したゴール前での
キーパーがとても強いため、どのような守備の方法が良いのか、2種類の方法で研究を行いました。
さらに、開発するツールにもこだわっています。 GitHubを用いてチーム内で最新の情報を共有するほか、Twitterなどを用いて過去の私たちのデータを公開しています。また、Visual Studio Codeなどの統合開発環境を用いて効率的に開発を行っています。
Autodesk Fusion
ロボット設計
KiCad
回路設計
Visual Studio Code
プログラムの作成
MaixPy IDE
カメラプログラム
作成
GitHub
データ共有
カメラユニット
カメラ : UnitV Ai Camera x6
ゴルフボールを色認識するために、比較的低価格で入手性が高く、安定した使用感を得られるUnitVを採用しました。6個のカメラのデータをTeensy 4.0で取得し、ボールおよびゴールの角度・距離を計算してメイン基板に出力しています。
(詳しい情報は「ロボットの特徴」を参照。)
統合電源基板
今シーズンの私たちのロボットのコンセプトである「圧倒的」に則り、圧倒的な安全性を持った電源基板を作成しました。
バッテリーには3セル(11.1V)で容量の大きなKypom 2200mAh 3Cellを採用し、電源基板自体にマイコン(RP2040)およびブザーを搭載することで、電圧低下の対策をしています。
(詳しい情報は「ロボットの特徴」を参照)
メイン基板との接続
UART
ハードウェア
図1 全方位ミラーによるカメラの視界
ハードウェア
図2 6方向カメラによるカメラの視界
どちらもゴルフボールをオレンジの丸で示している。
キッカー・ドリブラーモジュール
各基板に
12Vを供給
ボールを
運搬・キック
ソレノイド : CB1029 (タカハ機工) x2
BLDC : Mini 1525 3500KV x2
私たちのロボットには前後にドリブラーとキッカーを搭載しています。ボールをキックするキッカーについて、オープンリーグではロボットの直径が18cmという制限が存在しているので、ライトウェイトで使用していた
ソレノイド(CB1037)より1回り小さいCB1029を採用しています。キッカーの回路では、PchMOSFETとNchMOSFETを利用してコンデンサの充電部分とソレノイドの駆動部分を分離し、ノイズを低減しています。
また、ボールを運搬するためのドリブラー
にはBLDCを採用することで、DCモーター
よりもドリブラー部分を小型化することが
できました。
ロボットのメンテナンス性を向上させる
ために、ロボット下部のネジ4個を外すだけ
でこのユニットにアクセスすることが
できるように設計しました。
メイン基板
ロボットの制御
ソフトウェア
ソフトウェア
研究
チーム活動
メインマイコン : Teensy 4.0
ToF処理用マイコン : RP2040
メインマイコンには昨年度から引き続きTeensy4.0を採用しています。マイコンの値段に対して、シリアルの数が多く、処理速度が高いことからコストパフォーマンスが高いことから採用しています。
メインマイコンでは、カメラ・ラインセンサ・電源基板・無線モジュールからの情報を受け取り、モータードライバ・UIモジュールにデータを出力しています。アタッカー・ディフェンダーのプログラムが2台共に搭載されているため、プログラムを書き込むことなく2つの役割を切り替えすることができます。
また、赤外線で距離を計測することができるToFを16個搭載しています。周囲の物体の距離を計測し、ロボットがいると判断することで、その部分を避けてボールを運搬することができます。
UIモジュール基板
メイン基板との接続
SPI
ディスプレイ : MSP2807
フルカラーLED : WS2812B-2020 x64
ディスプレイには、メインマイコンが保持しているセンサーの値の表示やモード切替を行うために、フルカラータッチディスプレイであるMSP2807を搭載しており、ロボットをパソコンに接続することなくセンサーの値を確認することができます。
また、基板端に円形にフルカラーLED
であるWS2812B-2020を搭載しており、
ボールやゴールの角度、ラインセンサー
の反応位置などをより視覚的に認識する
ことができます。
この基板を搭載することで、ロボットの
デバッグ性が飛躍的に向上しました。
ユニット
写真
モジュール写真
モータードライバモジュール
メイン基板との接続
UART
モーター : IG22 19:1 x4
モータードライバ : TB67H450FNG x4
モーターにはIG22 19:1を採用しています。現在は在庫がなく高価なものとなっていますが、以前は入手性が高く低価格であったことから採用しています。また、モータードライバにはTB67H450FNGを採用しています。オープンリーグのロボットは
直径を18cmに収めないといけない都合上、基板サイズも小さく
なければならないことから、部品サイズが小さく、流すことの
できる電流が大きいこのドライバを
採用しました。
また、ドリブラーに用いている
BLDCの制御も管理しており、
駆動系をこのモジュール1つで管理
できるようになっているため、
ロボットのメンテナンス性も向上
しています。
ユニット
写真